VEGA LP360

Технические характеристики

| Диапазон работы | более 20 метров |
| --- | --- |
| Диапазон работы с приемником | более 50 метров |
| Точность построения линии | ±1 мм / 5 м |
| Диапазон самовыравнивания | 3°±0.5° |
| Компенсатор | Маятниковый |
| Угол развертки Горизонтальной плоскости Вертикальной плоскости | 360° Более 120° |
| Защита | IP54 |
| Тип лазера | 635 нм, класс II |
| Элементы питания | 3 AA x 1.5 В |
| Крепление на штатив | 5/8" |
| Рабочая температура | от -10 °C до + 50 °C |
| Температура хранения | от -20 °C до + 60 °C |
| Размеры и вес | Высота: 200 мм Ширина: 90 мм Глубина: 90 мм Вес: 0,85 кг |

## Комплектация

- Лазерный нивелир

- Комплект батарей

- Мишень

- Лазерные очки

- Футляр для переноски

- Инструкция на русском языке